## Slide 1
RK3588
NPU 多线程 实时目标检测
PyTorch
ONNX
RKNN
RTSP
基于嵌入式平台的目标检测系统研究
本科毕业论文（设计）答辩汇报
朱奕澄 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程
研究重点：模型迁移、RKNN 部署、实时流水线、NPU 多 context 并行与硬件优化实验

## Slide 2
01 背景
研究背景：边缘端小目标检测需要系统级优化
无人机/小目标检测不仅是模型精度问题，也是嵌入式平台上的实时工程问题
• 远距离目标在图像中占比小，容易受天空、建筑、树木、鸟类和光照干扰。
• 嵌入式平台算力、内存带宽、视频编码和线程调度共同影响实时显示效果。
• 导师关注的核心方向是 RK3588 NPU 多线程与硬件协同优化，而不是单纯换一个更大的模型。
检测难点
小目标、背景干扰、框抖动、漏检/误检
部署难点
NPU 推理、CPU 后处理、内存拷贝、RTSP 输出
论文定位
以工程实现和实验验证为主，稳健描述边界
基于嵌入式平台的目标检测系统研究
02

## Slide 3
02 目标
任务目标与完成情况
以“能跑通、可复现、可解释”为主线推进
任务线
当前状态
答辩表述
模型迁移
已完成
PyTorch→ONNX→RKNN，稳定主线采用 FP RKNN
实时检测
已跑通
固定视频和 USB 摄像头 RTSP 均可输出检测画面
NPU 多线程
已验证
双 context 可作为硬件并行实验重点
RGA/Zero-copy
实验路径
已有可切换实现，作为硬件优化对比而非默认路径
GPIO 报警
替代实现
无外设条件下使用软件告警叠加和日志记录
基于嵌入式平台的目标检测系统研究
03

## Slide 4
03 架构
系统总体架构
从视频输入到检测结果输出采用分层、可切换的流水线设计
视频输入
文件 / USB / RTSP
预处理
OpenCV / RGA 可选
RKNN 推理
NPU context
后处理
解码、阈值、NMS
策略控制
间隔检测、ROI、跟踪
输出
视频 / CSV / RTSP
• 固定视频路径：用于可重复实验、生成带框视频、CSV、ROI JSONL 和告警事件。
• 实时 RTSP 路径：用于摄像头演示和实时观看，强调低延迟与视觉稳定性。
• 硬件优化路径：multi-context、RGA、zero-copy、profiling 均通过环境变量开关控制。
基于嵌入式平台的目标检测系统研究
04

## Slide 5
04 模型
模型迁移：从训练模型到 RK3588 可执行模型
核心不是只导出模型，而是保证输出格式和后处理逻辑一致
训练权重
best.pt
中间格式
best.onnx
板端模型
best.rk3588.fp.rknn
C++ 后处理
[1,5,8400] / end2end 兼容
输出张量设计
8400 = 80×80 + 40×40 + 20×20，来自 YOLOv10 三个检测头；当前单类模型采用 5 通道输出，后处理同时兼容 COCO 84 通道与 end2end 6 通道格式。
• 稳定主线采用 FP RKNN；INT8 已作为后续量化闭环方向，而不是当前主结论。
基于嵌入式平台的目标检测系统研究
05

## Slide 6
05 平台
部署平台：RK3588 的异构计算资源
CPU、NPU、RGA、视频编解码器共同决定系统实时性
6 TOPS
NPU 算力
INT8 峰值能力，当前稳定主线为 FP RKNN
4+4
CPU 架构
Cortex-A76 + Cortex-A55 big.LITTLE
Mali-G610
图形/视频
配合硬件编解码和 RGA 减轻 CPU 负担
实时
系统目标
在低功耗板端完成检测和显示输出
• NPU 负责神经网络推理；CPU 负责线程调度、后处理、日志和策略控制。
• RGA 可承担缩放、色彩转换等图像处理任务，但是否提升端到端性能需要实测。
• 内存带宽与数据拷贝路径会影响推理前后的整体延迟。
基于嵌入式平台的目标检测系统研究
06

## Slide 7
06 运行
两条运行路径：固定视频实验与实时 RTSP 演示
固定视频保证可复现，RTSP 证明真实部署能力
rk_yolo_video
输入视频文件，输出带框视频、CSV、ROI JSONL、告警 CSV
rk_yolo_live_rtsp
输入 USB 摄像头或文件，输出实时 RTSP 画面
• 论文主实验：优先使用固定视频路径，便于重复比较不同参数和硬件优化策略。
• 答辩演示：优先使用实时 RTSP 路径，可在电脑端观看带框检测画面。
• 两条路径共享 RKNN 检测器实现，减少代码分叉和实验口径不一致。
基于嵌入式平台的目标检测系统研究
07

## Slide 8
07 流水线
实时视频处理流水线
采集、推理、策略控制和输出解耦，避免单个慢模块拖垮系统
采集线程
读取摄像头/视频帧
任务队列
有限队列，丢弃过期帧
推理 worker
独立 RKNN context
结果队列
按时间戳选择最新结果
显示/推流
画框、告警、RTSP
关键设计
用“最新帧优先 + 有限队列 + 结果复用”控制实时延迟；固定视频负责严谨对比，实时 RTSP 负责演示。
基于嵌入式平台的目标检测系统研究
08

## Slide 9
08 多线程
NPU 多 context 并行推理
这是导师关注的硬件优化主线，也是本项目最强的系统性贡献之一
FrameTask 队列
待检测帧
Worker 1 RKNN Context 1
Worker 2 RKNN Context 2
可扩展 Worker 3/4
DetectionResult
结果合并
RTSP 输出
最新结果
实测结论
双 context 在每帧检测模式下提高 NPU FPS 并降低延迟；但实时观看默认仍采用策略优化路径，以获得更稳的画面体验。
基于嵌入式平台的目标检测系统研究
09

## Slide 10
09 策略
实时策略：检测间隔、ROI、跟踪与平滑
目标是减少不必要推理，同时让显示框更稳定
detect_every_n
每 N 帧执行一次完整 NPU 检测；中间帧复用或跟踪结果。
动态 ROI
围绕历史目标区域裁剪并周期性全帧刷新，兼顾速度和漏检风险。
轻量跟踪
motion 线性位移预测；optflow 使用 Lucas-Kanade 稀疏光流。
框平滑
对检测框坐标做加权融合，减少左右抖动。
推荐演示：detect_every_n=2，motion tracking，box smoothing on，dynamic ROI on。
基于嵌入式平台的目标检测系统研究
10

## Slide 11
10 效果
检测效果与可视化输出
固定视频和实时 RTSP 均支持检测框、类别置信度和告警叠加
drone 0.61
UAV ALERT
示意：检测框 + 告警条
• 离线视频：输出带框 MP4、逐帧 CSV、ROI JSONL 和 alarm_events.csv。
• 实时演示：电脑端可通过 RTSP 地址查看检测画面。
• 无继电器/蜂鸣器条件下，软件告警提供更直观、可记录的替代反馈。
基于嵌入式平台的目标检测系统研究
11

## Slide 12
11 实验
实验对比：优化不是“硬件越多越好”
最终推荐基于端到端效果，而不是单个算子是否硬件加速
硬件基线
单 context 每帧检测
NPU FPS≈8.59 延迟≈268.89 ms
并行推理证据
双 context 每帧检测
NPU FPS≈10.64 延迟≈173.58 ms
演示默认
策略优化实时显示
detect_every_n=2 跟踪+平滑+ROI
优化实验
RGA/zero-copy
部分阶段有效 需端到端判断
论文结论口径
多 context 证明 NPU 并行能力；实时演示采用更稳的策略优化配置；RGA 与 zero-copy 作为可切换实验路径记录正负结果。
基于嵌入式平台的目标检测系统研究
12

## Slide 13
12 优化
性能剖析与硬件优化路径
通过环境变量开关做可重复实验，避免把探索路径写成默认结论
RK_YOLO_PROFILE
prepare / input / run / output / decode / render
RK_YOLO_ZERO_COPY_INPUT
rknn_create_mem + rknn_set_io_mem
RK_YOLO_PREPROCESS=rga
RGA resize / cvt_resize / letterbox
当前判断
• zero-copy 输入上传阶段变快，但整体 `rknn_run` 上升，未作为默认。
• RGA 在高分辨率输入和部分预处理路径上有收益，但仍需按端到端延迟判断。
• INT8 量化需要校准集、精度对比和板端闭环，当前作为后续优化。
基于嵌入式平台的目标检测系统研究
13

## Slide 14
13 边界
目标调整与不足说明
答辩时建议正面说明：哪些已完成，哪些保留为后续工作
INT8 量化
已做离线准备，缺少完整精度-速度闭环
后续补充校准集和板端对比
RGA 主路径
已有多条实验路径，默认仍选择稳定 OpenCV/FP 路线
继续优化 MPP/RGA 数据通路
GPIO 报警
无继电器/蜂鸣器硬件
软件告警叠加 + alarm CSV 作为可视替代
真实飞行场景
受场地与无人机条件限制
公开视频 + 教室小目标演示补充验证
基于嵌入式平台的目标检测系统研究
14

## Slide 15
总结
本课题完成了从模型到 RK3588 板端实时检测系统的工程闭环，并围绕 NPU 多线程与硬件优化做了可复现实验。
系统闭环
训练/转换/部署/固定视频/RTSP 显示
优化闭环
detect_every_n、tracking、ROI、multi-context、RGA
论文闭环
实验记录、代码映射、格式合规、附录材料
答辩主线：我不是提出一个全新的检测网络，而是在 RK3588 上完成了可运行、可测量、可解释的嵌入式目标检测系统。
谢谢各位老师